Załącznik nr 1a – kosztorys ofertowy

| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| „Remont drogi gminnej w miejscowości Jarocin dz. nr ewid. 922” |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m | Ilość Jedn. | Cena jednostko-wa | Wartość w zł |
| I. | D 01.00 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Od km 0+000 do km 0+170 L = 0,170 km | km | 0,17 |  |  |
| 1.2 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy do 10 cm na odkład. F = 170,0 m x 3,0 m =510,0 m2 | m2 | 510,0 |  |  |
| 1.3 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. F = 6,0 m x 1,5 m = 9,0 m2 | m2 | 9,00 |  |  |
| 1.4 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej L = 8,0 m | m | 8,0 |  |  |
| 1.5 | D 01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 L = 5,0 m | m | 5,0 |  |  |
| 1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości F = 130,0 m2 = 0,013ha | ha | 0,013 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2. | D 04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 2.1 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, gł. koryta 25 cm Od km 0+000 – 0+170 szer. 4,3 m F = 170,0 m x 4,3 m = 731,0 m2 | m2 | 731,0 |  |  |
| 2.2 | D 04.02.01 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa odzyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni V = = 51,0 m3 | m3 | 51,00 |  |  |
| 2.3 | D.04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy 22 cm po zagęszczeniu Od km 0+000 do km 0+170, szer. 4,3 m F = 170,0 m x 4,30 m = 731,0 m2 | m2 | 731,0 |  |  |
| 2.4 | D 04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową F = 1 377,00 m2 | m2 | 1 377,0 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3. | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 3.1 | D 05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, śr. gr. 4 cm. Od km 0+000 – 0+170 szer. 4,10 m F = 697,00 m2 | m2 | 697,0 |  |  |
| 3.2 | D 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. po zag. 4 cm. Od km 0+000 – 0+170, szer. 4,0 m F = 680,0 m2 | m2 | 680,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4. | D 04.00.00 | POBOCZA CPV 45233000-8 |  |  |  |  |
| 4.1 | D 04.04.02 | Zebranie darniny i uzupełnienie pobocza na szer. 0,5 m gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie. F = 170,0 m x 0,5 m x 2 = 170,0 m2 | m | 170,0 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5. | D 07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 5.1 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi. F = 1,5 m2 | m2 | 1,5 |  |  |
| 5.2 | D 07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynk. o śr. 70 mm N = 1 szt. | szt. | 1,0 |  |  |
| 5.3 | D 07.02.01 | Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych - znak B-20. N = 1 szt. | szt. | 1,0 |  |  |
| Razem NETTO |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość BRUTTO |  |